|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- | --- |

Инновационный комплекс высококачественного сканирования 
ЭЛАР ПауэрСкан 2A0

Назначение

# Комплекс высококачественного сканирования ЭЛАР ПауэрСкан 2А0 создан специально для оцифровки картин и любых крупноформатных документов - карт, гобеленов, планов, чертежей, размером более 2А0+ (1800х1250 мм).

# Инновационная конструкция сканера гарантирует сохранность оригинала и исключительно высокое качество получаемых цифровых образов

Функциональные возможности

- 14400 пикселей (в полутоновом режиме) и 3х14400 пикселей  (в цветном режиме)

- режимы сканирования: цветной 24 бита (16 миллионов цветов), полутоновый 8 бит (256 уровней серого), черно-белый 1 бит

- оптическое разрешение на формате 2A0 – более 300 dpi

- макросканирование объектов, плёнок и деталей документов с разрешением до 1000 dpi и более

- выдвижная плоская столешница обеспечивает доступ к оригиналу с трех сторон;

- светодиодная система освещения с возможностью плавной регулировки светового потока обеспечивает высочайшее качество получаемых цифровых образов и отображение всех нюансов оригинала, включая фактуру материала и характер мазка

- проявление рельефа и фактуры оригинала посредством управления системой освещения

- съёмочная система с автоматическим позиционированием и настройкой оптики обеспечивает точную цветопередачу и высокую детализацию электронных изображений;

- профессиональное программное обеспечение имеет интуитивно-понятный интерфейс, позволяет быстро установить настройки (размер изображения, оптическое разрешение, функции обработки и выходной формат файла);

- двунаправленное сканирование без холостых проходов камеры минимизирует простой оборудования между сканированиями и обеспечивает высокую производительность (2 мин – сканирование и запись цветного образа 2А0 - 300 dpi – 24 бит на точку)

Бережное сканирование

# Комплекс ЭЛАР ПауэрСкан 2A0 полностью исключает риск повреждения оригиналов, позволяя сканировать любые документы, в том числе ветхие и особо ценные. Бесконтактный способ сканирования и безопасное освещение без ИК и УФ излучения гарантируют сохранность документов в процессе оцифровки.

Макросканирование

ЭЛАР ПауэрСкан 2А0 обеспечивает специальную функцию макросканирования для оцифровки отдельных фрагментов оригинала (объектов) размерами до формата 420х297 мм с оптическим разрешением без интерполяции до 1000 dpi.

В режиме макросканирования осуществляется возможность оцифровки отдельных участков оригиналов (объектов) с оптическим разрешением без интерполяции:

- на формате 841х594 мм – не менее 600 dpi

- на формате 594х420 мм – не менее 800 dpi

- на формате 420х297 мм – не менее 1000 dpi

Высокое оптическое разрешение позволяет передать мельчайшие детали и особенности документа на выбранном участке оригинала. Макросканирование реализуется перемещением фото сенсора ближе к оригиналу, обеспечивая высочайшее качество с оптическим разрешением  до 1000 dpi и более, необходимое  для исследовательских и реставрационных применений.

Полиграфическое качество образов

# Высококачественный фотоприемник (ПЗС-линейка RGB 14400 пикселей) и моторизированная система управления масштабом сканирования позволяют сканировать образы с высоким оптическим разрешением. Глубина цвета 42 бит, контроль освещения и цветопередачи обеспечивают репрографическое качество отсканированных образов. Для точного воспроизведения цвета при последующем репринте поддерживаются ICC-профили. Для проявления рельефа и текстуры живописи и особых оригиналов реализован режим специальной несимметричной синхроподсветки.

Высокая производительность

# ЭЛАР ПауэрСкан обладает высокой скоростью сканирования для широкоформатных бесконтактных сканеров – 120 сек на максимальном формате (2А0) с разрешением 300 dpi.

# Режим реверсного (двунаправленного) сканирования исключает холостой проход камеры над оригиналом, сокращая время простоя сканера перед началом следующего сканирования.

# В комплексах ЭЛАР ПауэрСкан 2A0 используется уникальная технология сканирования с одновременной записью образа. Это позволило решить характерную 
для процесса высококачественного сканирования проблему – значительную задержку 
во времени на передачу и сохранение данных изображения на жесткий диск компьютера. Данное решение обеспечивает значительный прирост производительности комплексов ЭЛАР ПауэрСкан, что  особенно эффективно при работе с   файлами высококачественных изображений большого объёма, получаемых в процессе сканирования оригиналов большого формата.

Универсальность

# Комплекс ЭЛАР ПауэрСкан 2А0 превосходно приспособлен для работы с различными оригиналами,  его модульная конструкция позволяет оцифровывать оригиналы высотой до 100 мм и весом до 100 кг. Специальная конструкция с выдвижным столом и автоматическим приводом регулировки высоты подъема позволяет бережно и удобно работать с ценными и хрупкими оригиналами большого и сверхбольшого формата.

# Благодаря широкому выбору дополнительных аксессуаров ЭЛАР ПауэрСкан позволяет сканировать любые документы: уголковые держатели предназначены для книг с неполным раскрытием; вакуумный стол бережно разглаживает карты, планы и чертежи; стол с фоновой подсветкой обеспечивает оцифровку негативов и слайдов.

Программное обеспечение

# Базовое программное обеспечение DigiBook Applicative поставляется в комплекте с ЭЛАР ПауэрСкан и обладает всеми необходимыми функциями для поточного высококачественного сканирования. В программном обеспечении реализованы  функции пакетного сканирования, обрезки изображений, корректировки гаммы, выбор форматов и разрешения.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Способ сканирования | Планетарный, бесконтактный, реверсный (двунаправленный), с синхронной подсветкой |
| Максимальный размер области сканирования | 1800 х 1250 мм |
| Тип фото сенсора | CCD, RGB 3х14400 пикселей |
| Оптическое разрешение без интерполяции | 300 dpi – на формате DIN 2А0 400 dpi – на формате DIN А0 600 dpi – на формате DIN А1 800 dpi – на формате DIN А2 1000 dpi – на формате DIN А3 |
| Макросканирование | Возможность сканирования с уменьшением расстояния от фото сенсора до оригинала. |
| Выходное разрешение | Выбор от 200 до 1000 dpi и более |
| Качество изображения | Более 5 пар линий на мм при разрешении 300 dpi Более 11 пар линий на мм при разрешении 600 dpi Более 18 пар линий на мм при разрешении 1000 dpi Нет искажения изображения, т.к. сканер расположен и движется вертикально над оригиналом под фиксированным углом. |
| Тип осветителя | Перемещаемый синхронно с зоной сканирования, светодиодные лампы (LED), с переключаемыми режимами освещения поверхности и регулировкой интенсивности подсветки. |
| Глубина цвета | 42 бит (входная) 24 бит (выходная) |
| Режимы сканирования | Монохромный, полутоновый, цветной |
| Управление цветопередачей | Гамма-коррекция, ICC-профили |
| Обработка изображения | - автоматическая обрезка по формату - выравнивание - регулировка цветовых каналов - балансировка по белому |
| Скорость передачи данных | 132 MB/сек |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц |
| Вес комплекса, кг | 300 |
| Габариты (длина х ширина х высота), мм | 2650 х 1650 х 2300 |

Время сканирования

| Формат оригинала | Разрешение, dpi | Размер цветного изображения, MB | Время сканирования, cек |
| --- | --- | --- | --- |
| 2xA0 | 300 | 800 | 120 |
| A0 | 300 | 400 | 85 |
| A0 | 400 | 715 | 120 |
| A1 | 400 | 360 | 85 |
| A1 | 600 | 800 | 120 |

Требования к электрической сети:

Максимальная потребляемая мощность – 180 Вт

Номинальное напряжение – 220-230 В

Комплектация

Минимальный комплект поставки включает базовый модуль и станцию сканирования с предустановленным управляющим программным обеспечением.

Базовый модуль ЭЛАР ПауэрСкан 2А0, система подсветки, камера, станция сканирования и базовое ПО управления DigiBook Applicative. Цветная тестовая мишень Colorchecker SG Gretag Macbeth (4043 или 4380)

Дополнительная комплектация:

- Профессиональный монитор не менее  21''

- Вакуумный стол

- ПО Book Restorer

ПроСофт-ПК   Центр техники ввода и архивации документов
тел. (495) 792-31-31   Факс (495) 251- 3603
E-mail: info@prosoft-pc.ru         http:\\ www.prosoft-pc.ru