|  | Корпорация «Электронный архив» тел.: (495) 792-31-31, факс: (495) 251-36-03 Web-сайт: www.elar.ru E-mail: info@elar.ru |
| --- | --- |

Скоростной комплекс высококачественного сканирования 
ЭЛАР ПауэрСкан К425-А1 и К450-А1

ПауэрСкан К425-А1                                                     ПауэрСкан К450-А1

Назначение

# Комплексы высококачественного сканирования ЭЛАР ПауэрСкан К425-А1 и К450-А1 предназначены для бережного и быстрого сканирования оригиналов исторической и культурной ценности, ветхих документов, толстых книг, каталогов, описей, крупноформатных чертежей и карт, а также пленок, слайдов, негативов на стекле и т.д. и т.п. Комплексы позволяют создавать высококачественные электронные образы оригиналов с максимальной производительностью.

Функциональные возможности

- Сканирующая камера CCD 3х10200 dpi

- Встроенный объектив для точной ручной фокусировки изображения

- Оптическое разрешение на формате A1 – более 400 dpi

- Макросканирование объектов, плёнок и деталей документов с разрешением до 1000 dpi и более

- Режимы сканирования: цветной 24 бита (16 миллионов цветов), полутоновый 8 бит (256 уровней серого), черно-белый 1 бит

- Система подсветки, гарантирующая отсутствие бликов на поверхности сканируемых оригиналов

- Интегрированная система обработки текстуры и рельефа оригиналов, повышающая детализацию и реалистичность изображения

- Несколько режимов освещения, коррекция освещенности в режиме реального времени

- Проявление рельефа и фактуры оригинала посредством управления системой освещения

- Выравнивание текста, коррекция изгиба переплёта, цветокоррекция и работа с цветовыми профилями ICC

Бережное сканирование

Комплексы ЭЛАР ПауэрСкан К425-А1 и К450-А1 полностью исключают риск повреждения оригиналов, позволяя сканировать любые документы и предметы, в том числе ветхие и особо ценные. Прижимное стекло, оснащённое системой контроля силы прижима, бесконтактный способ сканирования и безопасное освещение без ультрафиолетового и инфракрасного излучения гарантируют сохранность документов в процессе оцифровки.

Макросканирование

ЭЛАР ПауэрСкан К425-А1 и К450-А1 обеспечивает специальную функцию макросканирования для оцифровки отдельных фрагментов оригинала (объектов) размерами до формата 210х297 мм с оптическим разрешением без интерполяции до 1000 dpi.

В режиме макросканирования осуществляется возможность оцифровки отдельных участков оригиналов (объектов) с оптическим разрешением без интерполяции:

- на формате 594х420 мм – не менее 600 dpi

- на формате 420х297 мм – не менее 800 dpi

- на формате 210х297 – не менее 1000 dpi

Высокое оптическое разрешение позволяет передать мельчайшие детали и особенности документа на выбранном участке оригинала. Макросканирование реализуется перемещением фото сенсора ближе к оригиналу, обеспечивая высочайшее качество с оптическим разрешением  до 1000 dpi и более, необходимое  для исследовательских и реставрационных применений.

Полиграфическое качество образов

Высококачественный фотоприемник, интегрированная система контроля текстуры и рельефа, и система управления масштабом сканирования обеспечивают оптическое разрешение до 1000 dpi, при глубине цвета до 42 бит. Контроль освещения и цветопередачи обеспечивают репрографическое качество отсканированных образов. Для точного воспроизведения цвета при последующем репринте поддерживаются цветовые ICC-профили. Для детального отображения рельефа и текстуры живописи и предметов реализован режим специальной несимметричной синхроподсветки.

Высочайшая скорость сканирования

ЭЛАР ПауэрСкан К425 и К450 – самые скоростные комплексы высококачественного сканирования в мире. Они позволяют оцифровать оригиналы формата А1 (2xА2) с максимальным разрешением и записать полноцветный файл всего за 7,9 секунд при разрешении 400 dpi на формате А1.

Максимальная производительность

Режим реверсного (двунаправленного) сканирования исключает холостой проход камеры над оригиналом, сокращая время простоя сканера перед началом следующего сканирования.

Уникальная технология сканирования с одновременной записью образа позволяет решить характерную для процесса высококачественного сканирования проблему – значительную задержку во времени на передачу и сохранение данных изображения на жесткий диск компьютера. Данное решение обеспечивает значительный прирост производительности комплексов ЭЛАР ПауэрСкан, что  особенно эффективно при работе с файлами высококачественных изображений большого объёма, получаемых в процессе сканирования оригиналов большого формата.

Эргономичный дизайн

ЭЛАР ПауэрСкан К425 и К450 имеют эргономичный дизайн. Встроенный управляющий компьютер обеспечивают удобную и максимально продуктивную работу оператора.

Универсальность

Комплексы ЭЛАР ПауэрСкан К425 и К450 превосходно приспособлены для работы с различными оригиналами. Их модульная конструкция позволяет оцифровывать книги высотой до 50 см и весом до 40 кг. Книжная колыбель, встроенная в раму стола сканера, легко меняется на плоскую поверхность стола сканирования.

Благодаря широкому выбору дополнительных аксессуаров эти системы позволяют сканировать любые документы. Уголковые держатели предназначены для книг с неполным раскрытием. Вакуумный стол бережно разглаживает карты, планы и чертежи. Стол с фоновой подсветкой на просвет обеспечивает оцифровку негативов и слайдов.

Программное обеспечение

Базовое программное обеспечение YooScan поставляется в комплекте с системами и обладает всеми необходимыми функциями для поточного высококачественного сканирования. В программном обеспечении реализованы  функции пакетного сканирования, обрезки изображений, корректировки гаммы, выбора формата и разрешения.

Технические характеристики

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| Тип сканера | Планетарный (сверху-вниз) сканер |
| Тип фото сенсора | Линейный CCD сенсор 3x10200 пикселей со встроенной 80 мм линзой и системой точной фокусировки |
| Оптическое разрешение без интерполяции | 400 dpi на формате DIN А1 600 dpi на формате DIN А2 800 dpi на формате DIN А3 1000 dpi на формате DIN А4 |
| Макросканирование | Возможность сканирования с уменьшением расстояния от фото сенсора до оригинала. |
| Выходное разрешение | Выбор от 200 до 1000 dpi и более |
| Качество изображения | Более 11 lp/mm при оптическом разрешении 600x600 dpi Более 18 lp/mm при оптическом разрешении 1000x1000 dpi Нет искажения изображения, т.к. сканер расположен и движется вертикально над оригиналом под фиксированным углом. |
| Формат оригиналов | Более чем DIN A1 – 1100 мм x 630 мм (43.3" x 24.8") |
| Время сканирования | В цвете 6 сек. при разрешении 300 dpi на формате DIN A1 В цвете 7,9 сек. при разрешении 400 dpi на формате DIN A1 Экспорт файлов в фоновом режиме во время сканирования Возможен запуск сканирования немедленно после предыдущего |
| Цветность | Внутренняя – в цвете 42 бит и в оттенках серого 12 бит Выходная – в цвете 24 бит, в оттенках серого 8 бит, Ч/Б 1 бит |
| Книжная колыбель и прижимное стекло | Для модели ПауэрСкан К425-А1 Моторизованная книжная колыбель с приводами подъёма и спуска для оригиналов толщиной до 25 см (7.8») и весом до 25 кг (55.1 фунта) Эргономичный рабочий стол с панелью управления, шарнирным держателем для монитора и U-образным держателем рабочей станции Съёмное моторизованное прижимное стекло формата A1 с ручным приводом Автоматическая компенсация силы прижима Сканирование может осуществляться без контакта со стеклом Сканирование может быть запущено при закрытии стекла Стекло автоматически открывается при окончании сканирования Стекло легко убирается одним человеком за 10 секунд Датчики безопасности для оператора и сканируемого оригинала Для модели ПауэрСкан К450-А1 Моторизованная книжная колыбель с приводами подъёма и спуска для оригиналов толщиной до 50 см (19.6») и весом до 40 кг (88.1 фунта) Съёмное моторизованное прижимное стекло формата A1 с пневматическим приводом Сканирование может осуществляться без контакта со стеклом Сканирование может быть запущено при закрытии стекла Стекло автоматически открывается при окончании сканирования Датчики безопасности для оператора и сканируемого оригинала |
| Подсветка оригинала | Светодиодные лампы подсветки оригинала с повышенным сроком работы Без опасного ультрафиолетового и инфракрасного излучения Система подсветки соответствует спецификации 2006/25/EC относящейся к группе «безопасных» в отношении к здоровью работников Уникальная система, повышающая детальность отображения рельефа предметов и оригиналов Новая система, гарантирующая отсутствие бликов даже на очень блестящих оригиналах Система подсветки расположена ниже глаз оператора Подсветка работает только во время сканирования |
| Программное обеспечение | ROI (ограничение по ширине зоны сканирования при работе с малыми форматами) Коррекция освещённости «на лету» (в процессе сканирования) Сохранение сразу нескольких настраиваемых изображений (кадров) за один проход сканирования Контроль с предварительным просмотром для проверки, удаления, вставки и добавления изображений Поддержка производства – разделение пользователей (логин), управление мета данными, поддержка профилей METS и т.д. Режим автоматической калибровки Автоматический, в реальном времени контроль качества изображения Поддержка цветовых профилей ICC Многоязычный интерфейс программы управления (включая Русский язык) Интерфейс удалённой настройки и управления На базе отказоустойчивой операционной системы Windows х64 |
| Форматы файлов | TIFF одностраничный и многостраничный, TIFF G4, TIFF LZW, DNG, PNG, JPEG, JPEG2000, PDF |
| Интерфейс управления | TWAIN драйвер и API Запуск сканирования: прижимным стеклом педалью управления с клавиатуры |
| Стандартная комплектация | Рабочая станция, мышь и клавиатура Цветовые мишени Color Checker 24 для калибровки USB педаль управления Автоматизированная книжная колыбель для оригиналов 25 см и весом до 25 кг (для модели ПауэрСкан К425-А1), и 50 см и весом 40 КГ (для модели ПауэрСкан К450-А1) с независимыми приводами панелей Эргономичный рабочий стол с шарнирным держателем плоского LCD монитора (для модели ПауэрСкан К425-А1) Моторизованное прижимное стекло A1 |
| Дополнительная комплектация | Система подсветки прозрачных оригиналов 40x43 или 80х43 см Держатель для книг с разворотом 100°/120°/140° Профессиональный монитор, соответствующий формату рабочей зоне 16:9, размером 22” Full HD |
| Дополнительное программное обеспечение | Программное обеспечение LIMB для пакетной обработки: Обработка образов в пакете Контроль качества образов Распознавание текста Структуризация пакетов Индексирование и добавление мета данных Пост-обработка пакета Публикация пакетов Мониторинг результатов работы и т.д. |
| Гарантия | Стандартная гарантия 12 месяцев, включая систему поддержки гарантия на оборудование (замена или ремонт частей) оказание технической помощи (поддержка и диагностика) обновление ПО Так же доступны программы расширения поддержки до 5 лет |
| Прочее | 1990 мм (ш) x 1620 мм (д) x 1840 мм (в) (с рабочим столом) 320 кг (с рабочим столом) |
| Электропитание | 220 вольт, 300 ват |

ПроСофт-ПК   Центр техники ввода и архивации документов
тел. (495) 792-31-31   Факс (495) 251- 3603
E-mail: info@prosoft-pc.ru         http:\\ www.prosoft-pc.ru